## Slide 1: UE SYSTEMC – Cours 2 Etude et modélisation d’un processeur en SystemC
Francois.pecheux@lip6.fr
Julien.denoulet@lip6.fr

## Slide 2: half_adder.h
Constructeur
Données membres, l’interface
Nom du module
// File : half_adder.h
#include "systemc.h"
SC_MODULE(half_adder)
{
sc_in<bool> a,b;
sc_out<bool> sum,carry;
void prc_half_adder();
SC_CTOR(half_adder)
{
SC_METHOD(prc_half_adder);
sensitive << a << b;
}
};
half_adder.h

## Slide 3: SC_METHOD (1)
// File : half_adder.h
#include "systemc.h"
SC_MODULE(half_adder)
{
sc_in<bool> a,b;
sc_out<bool> sum,carry;
void prc_half_adder();
SC_CTOR(half_adder)
{
SC_METHOD(prc_half_adder);
sensitive << a << b;
}
};
Déclare un process sans
mémoire appelé prc_half_adder()
Ne peut utiliser les wait
Sensibilité « statique » sur a et b

## Slide 4: SC_METHOD (2)
// File : half_adder.cpp
#include "half_adder.h"
void half_adder::prc_half_adder()
{
sum = a ^ b;
carry = a & b;
}

## Slide 5: Description de la hiérarchie
// File : full_adder.h
#include "half_adder.h"
SC_MODULE(full_adder)
{
sc_in<bool> a,b,carry_in;
sc_out<bool> sum,carry_out;
sc_signal<bool> c1,s1,c2;
void prc_or();
half_adder *ha1_ptr,*ha2_ptr;
SC_CTOR(full_adder)
{
ha1_ptr=new half_adder("ha1");
// Named association:
ha1_ptr->a(a);
ha1_ptr->b(b);
ha1_ptr->sum(s1);
ha1_ptr->carry(c1);
ha2_ptr=new half_adder("ha2");
// Positional association:
(*ha2_ptr)(s1,carry_in,sum,c2);
SC_METHOD(prc_or);
sensitive << c1 << c2;
}
// A destructor
~full_adder()
{
delete ha1_ptr;
delete ha2_ptr;
}
};
// File : full_adder.cpp
#include "full_adder.h"
void full_adder::prc_or()
{
carry_out = c1 | c2;
}

## Slide 6: driver.h, driver.cpp
// File : driver.h
#include "systemc.h"
SC_MODULE(driver)
{
sc_out<bool> d_a,d_b,d_cin;
void prc_driver();
SC_CTOR(driver)
{
SC_THREAD(prc_driver);
}
};
// File : driver.cpp
#include "driver.h"
void driver::prc_driver()
{
sc_uint<3> pattern;
pattern=0;
while (1)
{
d_a=pattern[0];
d_b=pattern[1];
d_cin=pattern[2];
wait(5,SC_NS);
pattern++;
}
}

## Slide 7: monitor.h, monitor.cpp
// File : monitor.h
#include "systemc.h"
SC_MODULE(monitor)
{
sc_in<bool> m_a,m_b,m_cin,m_sum,m_cout;
void prc_monitor();
SC_CTOR(monitor)
{
SC_METHOD(prc_monitor);
sensitive << m_a
<< m_b
<< m_cin
<< m_sum
<< m_cout;
}
};
// File : monitor.cpp
#include "monitor.h"
void monitor::prc_monitor()
{
cout << "At time " << sc_time_stamp() << "::";
cout << "(a, b, carry_in): ";
cout << m_a
<< m_b << m_cin;
cout << " (sum, carry_out): " << m_sum
<< m_cout << endl;
}

## Slide 8: Schématique du toplevel
driver
full_adder
monitor

## Slide 9: Le toplevel
// File : full_adder_main.cpp
#include "driver.h"
#include "monitor.h"
#include "full_adder.h"
int sc_main(int argc,char *argv[])
{
sc_signal<bool> t_a, t_b, t_cin, t_sum, t_cout;
full_adder f1("FullAdderWithHalfAdder");
// Connect using positional association:
f1 << t_a << t_b << t_cin << t_sum << t_cout;
driver d1("GenerateWaveforms");
// Connect using named association:
d1.d_a(t_a);
d1.d_b(t_b);
d1.d_cin(t_cin);
monitor mo1("MonitorWaveforms");
mo1 << t_a << t_b << t_cin << t_sum << t_cout;
sc_start(100,SC_NS);
return(0);
}
A éviter
A utiliser

## Slide 10: Trace de simulation

## Slide 11: Pour ajouter des traces (.vcd)

## Slide 12: VHDL – SystemC (1)
entity my_model is
port(
input1: in BIT;
input2: in BIT;
output1: out BIT;
output2: out BIT;
);
end my_model;
architecture my_arch of my_model is
begin
process( input1, input2)
variable my_var1,my_var2: BIT;
begin
my_var1 := not input1;
my_var2 := not input2;
output1 <= input1 and my_var2;
output2 <= input2 and my_var1;
end process;
end my_arch;
#include “systemc.h”
SC_MODULE (my_model)
{
sc_in<bool> input1;
sc_in<bool> input2;
sc_out<bool> output1;
sc_out<bool> output2;
SC_CTOR (my_model)
{
SC_METHOD ( process );
sensitive << input1 << input2;
}
void process( )
{
bool my_var1, my_var2;
my_var1 = ~input1;
my_var2 = ~input2;
output1 = input1 & my_var2;
output2 = input2 & my_var1;
}
};

## Slide 13: VHDL – SystemC (2)
process( input1, input2 )
process(clk)
. . .
if ( clk’event and clk = ‘1’) then
SC_METHOD ( process );
sensitive << input1 << input2;
SC_METHOD ( process );
sensitive_pos << clk;

## Slide 14: Le système MINIMIPS
MINIMIPS
1
1
1
1
32
32
32
DATAIN
DATAOUT
ADDRESS
MEMREAD
MEMWRITE
CLK
RESET
MEMOIRE
ADDRESS
1
CLK
MEMREAD
MEMWRITE
DATAOUT
DATAIN
Processeur 32 bits MIPS R3000 simplifié + mémoire d’instructions et de données

## Slide 15: Le processeur MINIMIPS
1
1
1
1
32
32
32
DATAIN
DATAOUT
ADDRESS
MEMREAD
MEMWRITE
CLK
RESET
Automate de contrôle
(FSM)
Chemin de données
(DATAPATH)
13 commandes
2 indications

## Slide 16: La mémoire
1
1
32
32
32
ADDRESS
1
CLK
MEMREAD
MEMWRITE
DATAOUT
DATAIN
Mémoire
instructions
Mémoire
Données
@0 : Inst 0
@4 : Inst 1
@8 : Inst 2
@C : Inst 3
@80 : Data 0
@84 : Data 1

## Slide 17: Processeur MINIMIPS
1 Register File = 32 registres 32 bits nommés $0 à $31 ($0=0)
1 registre PC (Program counter)
1 registre IR (Instruction register)
1 registre DT (Data)
1 registre AD (Address)
$0=0
$1
$31
PC
IR
DT
AD
…

## Slide 18: Les formats d’instructions du MIPSR3000
Le processeur possède 57 instructions qui se répartissent en 4 classes :
33 instructions arithmétiques/logiques entre registres
12 instructions de branchement
7 instructions de lecture/écriture mémoire
5 instructions systèmes
Toutes les instructions ont une longueur de 32 bits et possèdent un des trois formats suivants :

## Slide 19: Décodage de l’opcod

## Slide 20: Instruction « special »

## Slide 21: Exemples d’instructions
addi $12, $0, 0x80
met 0x80 dans $12
format I
Valeur immédiate
001000 00000 01100 0000000010000000

## Slide 22: Exemples d’instructions
lw $6, 4($2)
charge dans $6 le contenu de la case mémoire pointée par ($2+4)
Registre d’adressage mémoire
offset
34
56
78
12
$2=0x10010000
+4
+8
+C
100011 00010 00110 0000000000000100
0000000000000000 0000000000000100 = 0x0000 0100
+ 0001000000000001 0000000000000000 = 0x1001 0000
0001000000000001 0000000000000100 = 0x1001 0100
Extension de signe

## Slide 23: Exemples d’instructions
add $13, $11, $8
met la somme de $11 et $8 dans $13
format R
Valeur immédiate
001000 01000 01011 01101 XXXXX 100000
RS toujours registre source
RT peut être source et destination
RD toujours registre destination

## Slide 24: Exemples d’instructions
beq $8,$10, saut
le processeur va à l’adresse saut si $8=$10 (étudié en TP)

## Slide 25: Instructions arithmétiques

## Slide 26: Instructions de branchement

## Slide 27
Instructions d’accès mémoire

## Slide 29: Le banc de registres
RF
MUX_RF_W
MUX_RF_R
IR(20:16)
IR(15:11)
IR(25:21)
IR(20:16)
0
1
0
1
data1
Writedata

## Slide 30: cst0_32.h
#ifndef _CST0_32_H
#define _CST0_32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(cst0_32)
{
sc_out<sc_uint<32> > S;
SC_CTOR(cst0_32)
{
SC_METHOD(mWrite);
}
void mWrite()
{
S.write(0) ;
}
};
#endif
Utilisé pour générer la constante 0

## Slide 31: mux21_5.h
#ifndef _MUX21_5_H
#define _MUX21_5_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(mux21_5)
{
sc_in<sc_uint<5> > IN0;
sc_in<sc_uint<5> > IN1;
sc_in<bool> COM;
sc_out<sc_uint<5> > S;
SC_CTOR(mux21_5)
{
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << IN0 << IN1 << COM ;
}
void mWrite()
{
int com=(int)COM.read();
switch (com)
{
case 0:
S.write(IN0.read()); break;
case 1:
S.write(IN1.read()); break;
}
}
};
#endif
Utilisé pour choisir les registres
Source et destination

## Slide 32: alu_32.h
#ifndef _ALU_32_H
#define _ALU_32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(alu_32)
{
sc_in<sc_uint<32> > A, B; sc_in<sc_uint<3> > Aluop;
sc_out<sc_uint<32> > Aluout; sc_out<bool> zero;
SC_CTOR(alu_32) {
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << A << B << Aluop ;
}
void mWrite() {
sc_uint<32> result = 0 ; sc_uint<32> opA ; sc_uint<32> opB ;
opA = A.read() ;
opB = B.read() ;
switch(Aluop.read()) {
case 0: result = opA & opB ; break;
case 1: result = opA | opB ; break;
case 2: result = opA + opB ; break;
case 6: result = opA - opB ; break;
case 7: result = opA | opB ; break;
default: cout << "aluop illegal" << endl ; break;
}
Aluout=result;
zero=(result==0)?1:0;
}
};
#endif

## Slide 33: nosign_extend_32.h
#ifndef _NOSIGN_EXTEND_32_H
#define _NOSIGN_EXTEND_32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(nosign_extend_32)
{
sc_in<sc_uint<16> > I;
sc_out<sc_uint<32> > O;
SC_CTOR(nosign_extend_32)
{
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << I ;
}
void mWrite()
{
sc_uint<16> i_value=I.read();
O.write(0x00000000 | i_value.range(15,0));
}
};
#endif

## Slide 34: sign_extend_32.h
#ifndef _SIGN_EXTEND_32_H
#define _SIGN_EXTEND_32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(sign_extend_32)
{
sc_in<sc_uint<16> > I;
sc_out<sc_uint<32> > O;
SC_CTOR(sign_extend_32)
{
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << I ;
}
void mWrite() {
sc_uint<16> i_value=I.read();
if (i_value[15]==1)
O.write(0xFFFF0000 | i_value);
else
O.write(i_value);
}
};
#endif

## Slide 35: plain_reg_32.h
#ifndef _PLAIN_REG_32_H
#define _PLAIN_REG_32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(plain_reg_32)
{
sc_in<sc_uint<32> > D;
sc_in<bool> regWrite;
sc_in<bool> clk;
sc_out<sc_uint<32> > Q;
SC_CTOR(plain_reg_32)
{
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << clk.pos();
}
void mWrite()
{
if (regWrite)
{
Q = D;
}
}
};
#endif
Utilisé pour AD et DT

## Slide 36: ir_reg_32.h
#ifndef _IR_REG_32_H
#define _IR_REG_32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(ir_reg_32)
{
sc_in<sc_uint<32> > D; sc_in<bool> regWrite; sc_in<bool> clk;
sc_out<sc_uint<32> > Q;
sc_out<sc_uint<16> > Q15_0;
sc_out<sc_uint<5> > Q15_11;
sc_out<sc_uint<5> > Q20_16;
sc_out<sc_uint<5> > Q25_21;
SC_CTOR(ir_reg_32) {
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << clk.pos();
}
void mWrite() {
if (regWrite) {
sc_uint<32> din=D.read();
Q = D;
Q15_0.write(din.range(15,0));
Q15_11.write(din.range(15,11));
Q20_16.write(din.range(20,16));
Q25_21.write(din.range(25,21));
}
}
};
#endif

## Slide 37: pc_reg_32.h
#ifndef _PC_REG_32_H
#define _PC_REG_32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(pc_reg_32)
{
sc_in<sc_uint<32> > D;
sc_in<bool> clk;
sc_in<bool> PCWrite;
sc_in<bool> reset;
sc_out<sc_uint<32> > Q;
SC_CTOR(pc_reg_32) {
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << clk.pos();
}
void mWrite() {
sc_uint<32> d_input=D.read();
if (reset==0) {
Q = 0x0;
}
else if (PCWrite) {
Q = d_input;
}
}
};
#endif

## Slide 38: rf32.h
#ifndef _RF32_H
#define _RF32_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(rf32)
{
sc_in<bool> clk, RegWrite; sc_in<sc_uint<5> > Addwrite, Addrd1;
sc_in<sc_uint<32> > Writedata; sc_out<sc_uint<32> > data1;
sc_signal<sc_uint<32> > regFile[32];
SC_CTOR(rf32) {
SC_METHOD(mReadRegs);
sensitive << Addrd1 ;
sensitive << clk.neg() ;
SC_METHOD(mWriteReg);
sensitive << clk.pos() ;
}
void mReadRegs() {
if (Addrd1.read()==0)
data1.write(0);
else
data1.write(regFile[Addrd1.read()].read());
}
void mWriteReg()
{
if (RegWrite)
if (Addwrite.read()!=0) {
regFile[Addwrite.read()].write(Writedata.read());
}
}
};
#endif

## Slide 39: Le processeur MINIMIPS
1
1
1
1
32
32
32
DATAIN
DATAOUT
ADDRESS
MEMREAD
MEMWRITE
CLK
RESET
Automate de contrôle
(FSM)
Chemin de données
(DATAPATH)
13 commandes
2 indications

## Slide 41: Moore FSM
Registre
D’état
Fonction
de
Transition
(combinatoire)
Fonction
de
fénération
des sorties
de Moore
(combinatoire)
clk
zero,
IR
write_pc
mux_rf_w
write_rf
mux_rf_r
write_ad
write_dt
write_ir
mux_x
mux_y
mux_addr
aluop
memrw
nreset

## Slide 42: Le code de fsm.h
Editez le fichier fsm.h

## Slide 43: ram.h
#ifndef _RAM_H
#define _RAM_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(ram)
{
sc_in<sc_uint<32> > addr; sc_out<sc_uint<32> > dout;
sc_in<sc_uint<32> > din; sc_in<sc_uint<2> > memrw; sc_in<bool> clk;
sc_uint<32> ramContents[100];
SC_CTOR(ram) {
SC_METHOD(mRead);
sensitive << addr << memrw;
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << clk.pos();
ramContents[0]=0x20010080;
ramContents[1]=0x8C220000;
ramContents[2]=0x8C230004;
ramContents[32]=0x00000001;
ramContents[33]=0x00000002;
}
void mRead() {
if ((int)memrw.read()==1)
dout.write(ramContents[addr.read()>>2]) ;
}
void mWrite() {
if ((int)memrw.read()==2)
ramContents[addr.read()>>2]=din.read() ;
}
};
#endif

## Slide 44: Le toplevel
Editez le fichier main.cpp