## Slide 1: UE SYSTEMC – Cours 3 La bibliothèque SocLib
Francois.pecheux@lip6.fr
Julien.denoulet@lip6.fr

## Slide 2: Automate de Moore
Registre
D’état
Fonction
de
Transition
(combinatoire)
Fonction
de
génération
des sorties
de Moore
(combinatoire)
clk
Entrées
Sorties
nreset
3 SC_METHODs

## Slide 3: ram.h
#ifndef _RAM_H
#define _RAM_H
#include "systemc.h"
SC_MODULE(ram)
{
sc_in<sc_uint<32> > addr; sc_out<sc_uint<32> > dout;
sc_in<sc_uint<32> > din; sc_in<sc_uint<2> > memrw; sc_in<bool> clk;
sc_uint<32> ramContents[100];
SC_CTOR(ram) {
SC_METHOD(mRead);
sensitive << addr << memrw;
SC_METHOD(mWrite);
sensitive << clk.pos();
ramContents[0]=0x20010080;
ramContents[1]=0x8C220000;
ramContents[2]=0x8C230004;
ramContents[32]=0x00000001;
ramContents[33]=0x00000002;
}
void mRead() {
if ((int)memrw.read()==1)
dout.write(ramContents[addr.read()>>2]) ;
}
void mWrite() {
if ((int)memrw.read()==2)
ramContents[addr.read()>>2]=din.read() ;
}
};
#endif

## Slide 4: Le toplevel du minimips
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/wiki/cours2
Editez le fichier main.cpp

## Slide 5: Automate de Moore modifié
Registre
D’état
Fonction
de
Transition
(combinatoire)
Fonction
de
génération
des sorties
de Moore
(combinatoire)
clk
Entrées
Sorties
nreset
2 SC_METHODs

## Slide 6: SocLib
Projet de plateforme supporté par l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche)
6 partenaires industriels
10 laboratoires
www.soclib.fr

## Slide 7: Définition
Bibliothèque open-source de modèles interopérables et multi-niveaux de composants matériels en SystemC pour la modélisation et la simulation de plateformes multiprocesseurs
Pour chaque composant (Intellectual Property, IP) de la plateforme, il doit exister un chemin vers le silicium.
Le code VHDL (entrée de la synthèse ASIC ou sur FPGA) n’est pas contenu dans SoCLib.
Utilisé pour le prototypage virtuel. Tout se fait par simulation (pas d’émulation de matériel, pas de FPGA, etc…)
SoCLib est conçu pour être performant, pas pédagogique.
  SoCLib utilisé pour ce cours, pédagogique et obsolète,
  Le vrai SocLib, utilisé pour les cours prochains.
  Attention à la confusion !!!

## Slide 8: Niveaux d’abstraction
Register Transfer Level, synthétisable
Cycle-Accurate Bit-Accurate (CABA)
Transaction Level Modeling with Time (TLM-T)
SoCLib
Performance
De simulation
Précision
Transaction Level Modeling (TLM)

## Slide 9: Cycle-Accurate Bit-accurate
Register Transfer Level, synthétisable
Cycle-Accurate Bit-Accurate (CABA)
Transaction Level Modeling with Time (TLM-T)
SoCLib
Performance
De simulation
Précision
Transaction Level Modeling (TLM)

## Slide 10: SocLib platform examples and research projects
TSAR, Catrene/Medea+
TSC, Catrene/Medea+
ADAM, ANR ARFU
WASABI, ANR ARFU
B-DREAMS, Catrene/Medea+
UE HETER

## Slide 11: Targeted architecture: TSAR (CC)
VCI/OCP
CPU
FPU
Local Interconnect
L2
cache
Timer
DMA
ICU
micro- network
L1
I
L1D
VCI/OCP
Local Interconnect
L2
cache
Timer
DMA
ICU
NIC
Local Interconnect
VCI/OCP
Local Interconnect
Timer
DMA
ICU
L2
cache
CPU
FPU
L1
I
L1D
CPU
FPU
L1
I
NIC
ext.
RAM
ctrl
ext.
RAM
ctrl
NIC
NIC
NIC
NIC
Timer
DMA
ICU
L2
cache
L1D
CPU
FPU
L1
I
L1D
CPU
FPU
L1
I
L1D
CPU
FPU
L1
I
L1D
CPU
FPU
L1
I
L1D
CPU
FPU
L1
I
L1D

## Slide 12: ADAM (1) : Generic tile (NPU - Computing tile – cluster)
PROC (MIPS32)
TDU: Test & Decision Unit
VMU: Voltage Management Unit
LCG: Local Clock Generator
NIC:Network Interface Controller
SA-AS: Synchronous/Async converter
PROC
Local interconnect
NIC
SA-AS
Computing core
TDU
VMU
LCG
…
RAM
Periph.
NoC
Router

## Slide 14: ADAM (2): highly multithreaded embedded application
TG
DEMUX
VLD
IQZZ
IDCT
LIBU
RAMDAC
Example TCG, MJPEG Decoder

## Slide 15: ADAM (3) Power and thermal management: DVFS
PROC
Local interconnect
NIC
SA-AS
Computing core
TDU
VMU
LCG
…
RAM
Periph.
NoC
Router
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
HW Sensing and HW actuating capabilities
for local adaptation
Occuring events = {
  Temperature
  Voltage
  Current
  Power consumption }
Need for 3 levels of responsiveness
  Local, Reactive, Immediate
  Local, Preventive, Measure aggregation
  Neighbors, Preventive, Measure aggregation

## Slide 16: ADAM (4) Performance
SW Sensing, SW actuating
Occuring events = {
  Processor load
  Fifo usage }
3 levels of responsiveness
  Local, Reactive, Immediate
  Fine-Grain Neighbors,
  Preventive,
  Measure aggregation
  Coarse-Grain, Global,
  Preventive,
  Measure aggregation
Processor
load
FIFO
usage

## Slide 17: ADAM (5):Reliability
HW/SW Sensing,
SW actuating
Occuring events = {
  Activity counters
  SW Fifo usage }
3 levels of responsiveness
  Local, Reactive,
  Measure aggregation
  Neighbors, Reactive
  Global, Reactive
RAM segment failure
Computer
Tile failure
Processor failure

## Slide 18
HETER : Seismic perturbation WSN
2.4 GHz communication channel
MIPS
Cache
ICU
Timer
Serdes
Interconnect
TX
RX
RAM
Seismic
sensor
I2C
Ctrl
Seismic perturbation generator
MIPS
Cache
ICU
Timer
Serdes
Interconnect
TX
RX
RAM
Seismic
sensor
I2C
Ctrl
Node 0
Node 3
…
Digital, BCA, SocLib
Analog, SystemC-AMS TDF, Physics, ΣΔ
Analog, SystemC-AMS ELN, Electrical, Bus
Analog, SystemC-AMS TDF, RF
Embedded software
SOFT
SOFT
N3
N2
N0
N1
(xe,ye)

## Slide 19: Le système MINIMIPS
MINIMIPS
1
1
1
1
32
32
32
DATAIN
DATAOUT
ADDRESS
MEMREAD
MEMWRITE
CLK
RESET
MEMOIRE
ADDRESS
1
CLK
MEMREAD
MEMWRITE
DATAOUT
DATAIN
Processeur 32 bits MIPS R3000 simplifié + mémoire d’instructions et de données
INITIATEUR
CIBLE

## Slide 20: Le standard VCI
Virtual Component Interface
Déjà obsolète, mais les principes restent simultanément simples et puissants
Remplacé par OCP (VCI/OCP)

## Slide 21: VCI/OCP en CABA: intérêt des automates
Initiateur
Cible
CMDVAL
CMDACK
CMD
RSPACK
RSPVAL
RSP
I
T

## Slide 22: Les automates de VCI en CABA
IDLE
INIT
REQ WRITE
CMDVAL=1
CMDACK=0
INIT
RSP WRITE
RSPACK=1
RSPVAL=0
CMDACK=1
RSPVAL=1
…
IDLE
CMDACK=1
CMDVAL=0
CMDVAL=1
…
Process
CMDACK=0
RSPACK=0
RSPACK=1

## Slide 23: Sensibilité des automates (1): structure des modèles CABA de SocLib
Appel de la SC_METHOD fonction de transition
des automates
Appel de la SC_METHOD fonction de
génération des sorties de Moore
Exécution de
Toutes les SC_METHOD transition
Exécution de
Toutes les SC_METHOD genMoore
Cycle de simulation « canonique »

## Slide 24: Les 2 SC_METHOD d’un composant SocLib
transition(valeurs courantes des registres, entrées), sensible au front montant de l’horloge calcule la prochaine valeur des registres.
genMoore(valeurs courantes des registres), sensible au front descendant de l’horloge, calcule les valeurs des sorties.
genMealy(valeurs courantes des registres, entrées) (1 à N fonctions), sensible au front descendant et à certaines entrées, calcule les valeurs des sorties de Mealy.

## Slide 25: Sensibilité des automates (2)
INIT FSM
IDLE
INIT REQ WRITE
INIT RSP WRITE
CMDVAL=0
CMDVAL=1
INIT outputs
TARGET FSM
IDLE
IDLE
Process
CMDACK=1
CMDACK=1
TARGET outputs
CMDACK=0
Transfert d’un mot VCI

## Slide 26: Une Simulation SocLib CABA, c’est…
Un ensemble d’automates synchrones communicants.

## Slide 27: Les champs dans CMD
cell_size = 4 * 8 = 32 bits
plen_size = 64 words
addr_size = 32 bits
err_size = 1 bit
clen_size = 1 bit
srcid_size = 8 bits
pktid_size = 1 bit
trdid_size = 1 bit
eop = 1 bit
Cell size for data
Maximum packet length size
Addres ssize
Error size
Contiguous length
Source identifier
Packet identifier
Thread identifier
End of packet

## Slide 28: SystemCASS: simulateur CABA optimisé
Construction du graphe dual de l’architecture (états=signaux, composants=transitions)
Ordonnancement statique:
1) Processus de type Transition
2) Processus de type Génération de Moore
3) Processus de type Génération de Mealy dans l'ordre défini par
le graphe de dépendance combinatoire entre signaux
+

## Slide 29: soclib_vci_simpleinitiator.h (1)
#ifndef SOCLIB_VCI_SIMPLEINITIATOR_H
#define SOCLIB_VCI_SIMPLEINITIATOR_H
#define sc_register sc_signal
template <
int ADDRSIZE,
int CELLSIZE,
int ERRSIZE,
int PLENSIZE,
int CLENSIZE,
int SRCIDSIZE,
int TRDIDSIZE,
int PKTIDSIZE >
struct SOCLIB_VCI_SIMPLEINITIATOR : sc_module {
sc_in<bool> CLK;
sc_in<bool> RESETN;
ADVANCED_VCI_INITIATOR<ADDRSIZE, CELLSIZE, ERRSIZE, PLENSIZE, CLENSIZE, SRCIDSIZE, TRDIDSIZE, PKTIDSIZE> VCI_INITIATOR;
const char *NAME;
sc_register<int> INITIATOR_FSM;
sc_register<int> REG1;
...
SC_HAS_PROCESS (SOCLIB_VCI_SIMPLEINITIATOR);
...
};
#endif

## Slide 30: soclib_vci_simpleinitiator.h (2)
enum{
INITIATOR_IDLE = 0,
INITIATOR_REQ_WRITE = 1,
INITIATOR_RSP_WRITE = 2
};
SOCLIB_VCI_SIMPLEINITIATOR (
sc_module_name insname // nom de l'instance
)
{
SC_METHOD (transition);
sensitive << CLK.pos();
SC_METHOD (genMoore);
sensitive << CLK.neg();
NAME = (char*) strdup(insname);
if (NAME == NULL) {
perror("malloc");
exit(1);
}
printf("SOCLIB_VCI_SIMPLEINITIATOR instanciated with name %s\n",NAME);
}

## Slide 31: soclib_vci_simpleinitiator.h (3)
void transition()
{
if(RESETN == false)
{
INITIATOR_FSM = INITIATOR_IDLE;
REG1 = 0;
} else
{
switch(INITIATOR_FSM)
{
case INITIATOR_IDLE :
INITIATOR_FSM = INITIATOR_REQ_WRITE;
break;
case INITIATOR_REQ_WRITE :
if(VCI_INITIATOR.CMDACK == true) {
INITIATOR_FSM = INITIATOR_RSP_WRITE;
}
break;
case INITIATOR_RSP_WRITE :
if(VCI_INITIATOR.RSPVAL == true) {
INITIATOR_FSM = INITIATOR_IDLE;
}
break;
}
REG1 = REG1 +1;
}
}

## Slide 32: soclib_vci_simpleinitiator.h (4)
void genMoore()
{
switch (INITIATOR_FSM)
{
case INITIATOR_IDLE:
VCI_INITIATOR.CMDVAL = false;
VCI_INITIATOR.RSPACK = false;
break;
case INITIATOR_REQ_WRITE:
VCI_INITIATOR.CMDVAL = true;
VCI_INITIATOR.RSPACK = false;
VCI_INITIATOR.ADDRESS = 0;
VCI_INITIATOR.WDATA = (sc_uint<32>)REG1;
VCI_INITIATOR.CMD = VCI_CMD_WRITE;
VCI_INITIATOR.EOP = true;
VCI_INITIATOR.BE = 0xF;
VCI_INITIATOR.PLEN = 1 << 2;
break;
case INITIATOR_RSP_WRITE:
VCI_INITIATOR.CMDVAL = false;
VCI_INITIATOR.RSPACK = true;
break;
}
}

## Slide 33: soclib_vci_simpletarget.h (1)
template <
int ADDRSIZE,
int CELLSIZE,
int ERRSIZE,
int PLENSIZE,
int CLENSIZE,
int SRCIDSIZE,
int TRDIDSIZE,
int PKTIDSIZE >
struct SOCLIB_VCI_SIMPLETARGET : sc_module {
sc_in<bool> CLK;
sc_in<bool> RESETN;
ADVANCED_VCI_TARGET<ADDRSIZE, CELLSIZE, ERRSIZE, PLENSIZE, CLENSIZE, SRCIDSIZE, TRDIDSIZE, PKTIDSIZE > VCI_TARGET;
const char *NAME;
sc_register<int> TARGET_FSM;
sc_register<int> REG1;
...
SC_HAS_PROCESS (SOCLIB_VCI_SIMPLETARGET);
...
};
#endif

## Slide 34: soclib_vci_simpletarget.h (2)
enum{
TARGET_IDLE = 0,
TARGET_RSP = 1,
TARGET_EOP = 2
};
SOCLIB_VCI_SIMPLETARGET (
sc_module_name insname )
{
SC_METHOD (transition);
sensitive << CLK.pos();
SC_METHOD (genMoore);
sensitive << CLK.neg();
NAME = (char*) strdup(insname);
if (NAME == NULL) {
perror("malloc");
exit(1);
}
printf("SOCLIB_VCI_SIMPLETARGET instanciated with name %s\n",NAME);
}

## Slide 35: soclib_vci_simpletarget.h (3)
void transition()
{
...
switch(TARGET_FSM) {
case TARGET_IDLE :
if(VCI_TARGET.CMDVAL == true) {
if(VCI_TARGET.EOP == true)
TARGET_FSM = TARGET_EOP;
else
TARGET_FSM = TARGET_RSP;
if ((VCI_TARGET.CMD.read() == VCI_CMD_WRITE) &&
((VCI_TARGET.ADDRESS.read() & 0xC) ==
REG1_ADR))
REG1 =
(sc_uint<32>)VCI_TARGET.WDATA;
}
break;
case TARGET_RSP :
if(VCI_TARGET.RSPACK == true)
TARGET_FSM = TARGET_IDLE;
break;
case TARGET_EOP :
if(VCI_TARGET.RSPACK == true)
TARGET_FSM = TARGET_IDLE;
break;
}
}
}

## Slide 36: soclib_vci_simpletarget.h (4)
void genMoore()
{
switch (TARGET_FSM)
{
case TARGET_IDLE:
VCI_TARGET.CMDACK = true;
VCI_TARGET.RSPVAL = false;
break;
case TARGET_RSP:
VCI_TARGET.CMDACK = false;
VCI_TARGET.RSPVAL = true;
VCI_TARGET.RDATA = 0;
VCI_TARGET.RERROR = 0;
VCI_TARGET.REOP = false;
break;
case TARGET_EOP:
VCI_TARGET.CMDACK = false;
VCI_TARGET.RSPVAL = true;
VCI_TARGET.RDATA = 0;
VCI_TARGET.RERROR = 0;
VCI_TARGET.REOP = true;
break;
}
}

## Slide 37: soclib_vci_simpleram.h
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/

## Slide 38: ISS MINIMIPS avec VCI
soclib_vci_iss.h
1
1
CLK
NRESET
soclib_vci_simpleram.h
1
CLK
INITIATEUR
CIBLE
ISS = Instruction Set Simulator

## Slide 39: soclib_vci_iss.h
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/

## Slide 40: system.cpp
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/

## Slide 41: Interconnect
vcilink2
soclib_vci_iss.h
soclib_vci_simpleram.h
INITIATEUR
CIBLE
soclib_vci_local_
crossbar_simple.h
INTERCONNECT

## Slide 42
VCI/OCP Interconnect
I & D Cache
Mips32
Timer
Ram
I & D Cache
Mips32
I & D Cache
Mips32
I & D Cache
Mips32
Tty
Embedded
application

## Slide 43
Init 0
Init 1
Target 0
Init 2
Target 1
SOCLIB_VCI_LOCAL_CROSSBAR_SIMPLE

## Slide 44
T0
T1
cmdval
0
false
index
allocated
cmdval
cmdval
T2
I0
I1
cmdval
eop
eop
eop
FSM(I0)

## Slide 45: soclib_vci_local_crossbar_simple.h
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/

## Slide 46: Décodage d’adresse, mapping table
Init 0
Init 1
Target 0
Init 2
Target 1
SOCLIB_VCI_LOCAL_CROSSBAR_SIMPLE

## Slide 47
VciMultiTty
2
VciTimer
1
VciVgmn
Init 0
VciRam
timer
BASE=0xB0200000
SIZE=0x00000100
U
tty
BASE=0xC0200000
SIZE=0x00000040
U
reset
BASE=0xBFC00000
SIZE=0x00010000
C
excep
BASE=0x80000000
SIZE=0x00010000
C
text
BASE=0x00400000
SIZE=0x00050000
C
data
BASE=0x10000000
SIZE=0x00020000
C
0
0
Init 1
1
Init 2
2
Init 3
3

## Slide 48: Segments, address decoding and cacheability mask
reset 0xBFC00000 = 1011 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000
text 0x00400000 = 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000
excep 0x80000000 = 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
data 0x10000000 = 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
timer 0xB0200000 = 1011 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000
tty 0xC0200000 = 1100 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000
mask 0x00300000 = 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000
8 bits
for target
decoding
2 bits
for cacheability
0 = reset
0xBF
1 = timer
0xB0
2 = tty
0xC0
0 = excep
0x80
0 = data
0x10
0 = text
0x00
0xFF
Platform address space =
Mapping table
U
C
C
C
C
U

## Slide 49
VciRam
VciVgmn
VciXcacheWrapper
Mips32ElIss
VciTimer
VciXcacheWrapper
Mips32ElIss
VciXcacheWrapper
Mips32ElIss
VciXcacheWrapper
Mips32ElIss
VciMultiTty
0
1
2
0
1
2
3
MappingTable
reset
BASE=0xBFC00000
SIZE=0x00010000
C
text
BASE=0x00400000
SIZE=0x00050000
C
excep
BASE=0x80000000
SIZE=0x00010000
C
data
BASE=0x10000000
SIZE=0x00020000
C
timer
BASE=0xB0200000
SIZE=0x00000100
U
tty
BASE=0xC0200000
SIZE=0x00000040
U
0
0
0
0
1
2

## Slide 50
typedef soclib::caba::VciParams<4,6,32,1,1,1,8,1,1,1> vci_param;
cell_size = 4 * 8 = 32 bits
plen_size = 64 words
addr_size = 32 bits
rerror_size = 1 bit
clen_size = 1 bit
rflag_size = 1 bit
srcid_size = 8 bits
pktid_size = 1 bit
trdid_size = 1 bit
wrplen_size = 1 bit
VciTimer
timer
BASE=0xB0200000
SIZE=0x00000100
U
VciVgmn
soclib::caba::VciSignals<vci_param> signal_vci_vcitimer("signal_vci_vcitimer");

## Slide 51: Building the embedded application
*.c
MIPS32 *.s
mipsel-soclib-elf-unknown-gcc
*.o
ldscript
bin.soft
(elf format)
mipsel-soclib-elf-unknown-as
mipsel-soclib-elf-unknown-ld
Section
reset (0xBFC00000)
Section
excep (0x80000000)
Section
text (0x00400000)
Section
data (0x10000000)
Application binary
composed of sections