## Slide 1: UE SYSTEMC – Cours 4 Prototypage virtuel avec SocLib
Francois.pecheux@lip6.fr
Julien.denoulet@lip6.fr

## Slide 2: Lien VCI, commandes
Initiateur
Cible
CMDVAL command valid (1)
CMDACK command ack (1)
ADDRESS (32)
WDATA write data (32=8*4)
BE byte enable (4)
CMD vci command (2)
CONTIG (1)
CONS (1)
EOP end of packet (1)
PLEN packet length in bytes (N)
SRCID source ident (S bits)
TRDID thread ident (T bits)
PKTID packet ident (P bits)
T
I

## Slide 3: Lien VCI, réponses
Initiateur
Cible
RSPVAL response valid (1)
RSPACK response ack (1)
RDATA read data (32)
RERROR response error (E bits))
REOP response end of packet (1)
RSRCID response source ident (S bits)
RTRDID response thread ident (T bits)
RPKTID response packet ident (P bits)
I
T

## Slide 4: 1 lien, deux réseaux, CMD et RSP
Initiateur
Cible
RSPVAL response valid (1)
RSPACK response ack (1)
RDATA read data (32)
RERROR response error (E bits))
REOP response end of packet (1)
RSRCID response source ident (S bits)
RTRDID response thread ident (T bits)
RPKTID response packet ident (P bits)
I
T
Initiateur
Cible
CMDVAL command valid (1)
CMDACK command ack (1)
ADDRESS (32)
WDATA write data (32=8*4)
BE byte enable (4)
CMD vci command (2)
CONTIG (1)
CONS (1)
EOP end of packet (1)
PLEN packet length in bytes (N)
SRCID source ident (S bits)
TRDID thread ident (T bits)
PKTID packet ident (P bits)
T
I
CMD
RSP

## Slide 5: soclib_vci_simpleram.h (1)
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/
template <
int ADDRSIZE, int CELLSIZE, int ERRSIZE, int PLENSIZE, int CLENSIZE,
int SRCIDSIZE, int TRDIDSIZE, int PKTIDSIZE >
struct SOCLIB_VCI_SIMPLERAM : sc_module {
sc_in<bool> CLK;
sc_in<bool> RESETN;
ADVANCED_VCI_TARGET<ADDRSIZE, CELLSIZE, ERRSIZE, PLENSIZE,
CLENSIZE, SRCIDSIZE, TRDIDSIZE, PKTIDSIZE > VCI_TARGET;
const char *NAME;
sc_register<int> TARGET_FSM,DT,REG_EOP,WRITE_COUNTER,READ_COUNTER;
sc_register<int> WRITE_COUNTER_INIT,READ_COUNTER_INIT;
int mem[1024];
enum{
TARGET_IDLE = 0,
TARGET_WRITE_WAIT,
TARGET_WRITE,
TARGET_READ_WAIT,
TARGET_READ,
};
SC_HAS_PROCESS (SOCLIB_VCI_SIMPLERAM);

## Slide 6: soclib_vci_simpleram.h (2)
SOCLIB_VCI_SIMPLERAM (
sc_module_name insname // nom de l'instance
)
{
SC_METHOD (transition);
sensitive << CLK.pos();
SC_METHOD (genMoore);
sensitive << CLK.neg();
mem[0x00 >> 2]=0x20010010; // addi $1,$0, 0x10
mem[0x04 >> 2]=0x20020014; // addi $2,$0, 0x14
mem[0x08 >> 2]=0x8c220000; // lw $2,0($1) = 0x11223344
mem[0x0C >> 2]=0x8c230004; // lw $3,4($1) = 0x55667788
mem[0x10 >> 2]=0x11223344;
mem[0x14 >> 2]=0x55667788;
WRITE_COUNTER_INIT=3;
READ_COUNTER_INIT=3;
}

## Slide 7: soclib_vci_simpleram.h (3)
void transition()
{
…
switch(TARGET_FSM) {
case TARGET_IDLE :
if(VCI_TARGET.CMDVAL == true) {
REG_EOP=VCI_TARGET.EOP;
if (VCI_TARGET.CMD.read() == VCI_CMD_WRITE) {
int addr=(int)VCI_TARGET.ADDRESS.read();
int wdata=(int)VCI_TARGET.WDATA.read();
mem[addr>>2]=wdata; TARGET_FSM = TARGET_WRITE_WAIT; WRITE_COUNTER = WRITE_COUNTER_INIT;
} else {
int addr=(int)VCI_TARGET.ADDRESS.read();
DT = mem[addr>>2]; TARGET_FSM = TARGET_READ_WAIT;
READ_COUNTER = READ_COUNTER_INIT;
}
}
break;
case TARGET_WRITE_WAIT :
WRITE_COUNTER=WRITE_COUNTER-1;
if (WRITE_COUNTER==1) TARGET_FSM=TARGET_WRITE;
break;
case TARGET_READ_WAIT :
READ_COUNTER=READ_COUNTER-1;
if (READ_COUNTER==1) TARGET_FSM=TARGET_READ;
break;
case TARGET_READ :
case TARGET_WRITE :
if(VCI_TARGET.RSPACK == true)
TARGET_FSM = TARGET_IDLE;
break;
} // end switch TARGET FSM
}

## Slide 8: soclib_vci_simpleram.h (4)
void genMoore()
{
switch (TARGET_FSM)
{
case TARGET_IDLE:
VCI_TARGET.CMDACK = true;
VCI_TARGET.RSPVAL = false;
break;
case TARGET_WRITE_WAIT:
VCI_TARGET.CMDACK = false;
VCI_TARGET.RSPVAL = false;
break;
case TARGET_READ_WAIT:
VCI_TARGET.CMDACK = false;
VCI_TARGET.RSPVAL = false;
break;
case TARGET_WRITE:
VCI_TARGET.CMDACK = false;
VCI_TARGET.RSPVAL = true;
VCI_TARGET.RDATA = 0;
VCI_TARGET.RERROR = 0;
VCI_TARGET.REOP = REG_EOP;
break;
case TARGET_READ:
VCI_TARGET.CMDACK = false;
VCI_TARGET.RSPVAL = true;
VCI_TARGET.RDATA = (sc_uint<32>) DT;
VCI_TARGET.RERROR = 0;
VCI_TARGET.REOP = REG_EOP;
break;
}
}

## Slide 9: ISS MINIMIPS avec VCI
soclib_vci_iss.h
1
1
CLK
NRESET
soclib_vci_simpleram.h
1
CLK
INITIATEUR
CIBLE
ISS = Instruction Set Simulator

## Slide 10: soclib_vci_iss.h
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/
REQ_IFETCH
RSP_IFETCH
CMDACK=1
CMDACK=0
RSPVAL=1
RSPVAL=0
DECODE
&
EXEC
REQ_LOAD
RSP_LOAD
CMDACK=0
CMDACK=1
RSPVAL=0
RSPVAL=1

## Slide 11: system.cpp (1)
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include "shared/soclib_mapping_table.h"
#include "shared/soclib_vci_interfaces.h"
#include "soclib_vci_simpleram.h"
#include "soclib_vci_iss.h"
#define CELLSIZE 4 // Data are 4 cells(=8bits) wide=32 bits
#define ERRSIZE 1 // Error size is 1 bit
#define PLENSIZE 1 //
#define CLENSIZE 1 //
#define TRDIDSIZE 1 // TRDID unused
#define PKTIDSIZE 1 // PKTID unused too
#define ADDRSIZE 32
#define SRCIDSIZE 8

## Slide 12: system.cpp (2)
int sc_main (int argc, char *argv[])
{
sc_clock signal_clk ("signal_clk");
sc_signal < bool > signal_resetn ("signal_resetn");
ADVANCED_VCI_SIGNALS <VCI_PARAM> link ("link");
SOCLIB_VCI_ISS < VCI_PARAM > i0 ("i0");
SOCLIB_VCI_SIMPLERAM < VCI_PARAM > t0 ("t0");
i0.CLK(signal_clk);
i0.RESETN(signal_resetn);
i0.VCI_INITIATOR(link);
t0.CLK(signal_clk);
t0.RESETN(signal_resetn);
t0.VCI_TARGET(link);
sc_start(sc_core::sc_time(0, SC_NS));
signal_resetn = false;
sc_start(sc_core::sc_time(1, SC_NS));
signal_resetn = true;
sc_start();
return EXIT_SUCCESS;
};
Déclaration des signaux
Déclaration des instances
Netlist
Reset et lancement de
la simulation

## Slide 13: Interconnect
Deux réseaux disjoints, le réseau des requêtes (command) et le réseau des réponses (response)
soclib_vci_iss.h
soclib_vci_simpleram.h
INITIATEUR
CIBLE
soclib_vci_local_
crossbar_simple.h
INTERCONNECT
command
response

## Slide 14: 1 initiateur, 1 Interconnect, 2 cibles
Vcilink2 et vcilink3
soclib_vci_iss.h
soclib_vci_simpleram.h
INITIATEUR
CIBLE 1
soclib_vci_local_
crossbar_simple.h
INTERCONNECT
soclib_vci_simpleram.h
CIBLE 0

## Slide 15: 2 initiateurs, 1 Interconnect, 1 cible
soclib_vci_iss.h
soclib_vci_simpleram.h
INITIATEUR 1
soclib_vci_local_
crossbar_simple.h
INTERCONNECT
CIBLE
soclib_vci_iss.h
INITIATEUR 0

## Slide 16: Routage des commandes
soclib_vci_iss.h
soclib_vci_simpleram.h
(code de reset)
INITIATEUR
CIBLE 1
soclib_vci_local_
crossbar_simple.h
INTERCONNECT
soclib_vci_simpleram.h
(code de l’application)
CIBLE 0
Décodage sur certains bits du champ VCI ADDRESS
reset 0xBFC00000 = 1011 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000
text 0x04C00000 = 0000 0100 1100 0000 0000 0000 0000 0000
Décodage sur 8 bits dans cet exemple

## Slide 17: Routage des réponses
soclib_vci_iss.h
soclib_vci_simpleram.h
INITIATEUR 1
soclib_vci_local_
crossbar_simple.h
INTERCONNECT
CIBLE
soclib_vci_iss.h
INITIATEUR 0
Décodage sur les bits du champ VCI SRCID
Chaque initiateur dispose d’un identifiant unique qu’il envoie avec
sa commande. La cible et l’interconnect des réponses gère ce SRCID
et savent ainsi à quel initiateur communiquer la réponse (SRCID joue
le rôle d’adresse pour les réponses).

## Slide 18: Notion de segment mémoire
Un segment dans SocLib c’est:
  Un nom (chaîne de caractères), ex. « reset »
  Une adresse de base (sur 32 bits), ex. 0xBFC00000
  Une taille (en octets), ex. 0x1000
  Un index VCI, ex. 1
  Des attributs de cachabilité, ex. UNCACHED
L’ensemble des segments forme la table des segments, ou mapping table (table de correspondance des adresses, des cibles VCI et des bancs mémoire)

## Slide 19
VCI/OCP Interconnect
Soclib_vci_iss
Timer
Ram
Tty
Embedded
application
Soclib_vci_iss
Soclib_vci_iss
Soclib_vci_iss

## Slide 20
VciMultiTty
2
VciTimer
1
VciVgmn
Soclib_vci_iss
VciRam
timer
BASE=0xB0200000
SIZE=0x00000100
U
tty
BASE=0xC0200000
SIZE=0x00000040
U
reset
BASE=0xBFC00000
SIZE=0x00010000
C
excep
BASE=0x80000000
SIZE=0x00010000
C
text
BASE=0x00400000
SIZE=0x00050000
C
data
BASE=0x10000000
SIZE=0x00020000
C
0
0
Soclib_vci_iss
1
Soclib_vci_iss
2
Soclib_vci_iss
3

## Slide 21: Décodage d’adresses et masque de cachabilité
reset 0xBFC00000 = 1011 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000
text 0x00400000 = 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000
excep 0x80000000 = 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
data 0x10000000 = 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
timer 0xB0200000 = 1011 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000
tty 0xC0200000 = 1100 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000
mask 0x00300000 = 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000
8 bits
for target
decoding
2 bits
for cacheability
0 = reset
0xBF
1 = timer
0xB0
2 = tty
0xC0
0 = excep
0x80
0 = data
0x10
0 = text
0x00
0xFF
Platform address space =
Mapping table
U
C
C
C
C
U

## Slide 22
Init 0
Init 1
Target 0
Init 2
Target 1
SOCLIB_VCI_LOCAL_CROSSBAR_SIMPLE

## Slide 23
T0
T1
cmdval
0
false
index
allocated
cmdval
cmdval
T2
I0
I1
cmdval
eop
eop
eop
FSM(I0)

## Slide 24: soclib_vci_local_crossbar_simple.h (1)
https://www-asim.lip6.fr/trac/sesi-systemc/attachment/wiki/cours3/
template<int NB_INIT,
int NB_TARGET,
VCI_PARAM_DECLAR>
struct SOCLIB_VCI_LOCAL_CROSSBAR_SIMPLE : sc_module{
const char *NAME; // instance name
int *GLOBAL_ROUTING_TABLE;
int *LOCAL_ROUTING_TABLE;
int GLOBAL_ADDR_OFFSET, GLOBAL_ADDR_MASK, GLOBAL_ADDR;
int LOCAL_ADDR_OFFSET, LOCAL_ADDR_MASK;
int GLOBAL_ID_OFFSET, GLOBAL_ID_MASK, GLOBAL_ID;
int LOCAL_ID_OFFSET, LOCAL_ID_MASK;
#define GLOBAL_ADDR_OF(x) (((x)>>GLOBAL_ADDR_OFFSET)&GLOBAL_ADDR_MASK)
#define LOCAL_ADDR_OF(x) (((x)>>LOCAL_ADDR_OFFSET)&LOCAL_ADDR_MASK)
#define GLOBAL_ID_OF(x) (((x)>>GLOBAL_ID_OFFSET)&GLOBAL_ID_MASK)
#define LOCAL_ID_OF(x) (((x)>>LOCAL_ID_OFFSET)&LOCAL_ID_MASK)
ADVANCED_VCI_TARGET<VCI_PARAM> TLOC_VCI[NB_INIT];
ADVANCED_VCI_INITIATOR<VCI_PARAM> ILOC_VCI[NB_TARGET];
// TLOC FSMs
sc_signal<bool> TLOC_ALLOCATED[NB_INIT]; // state of the local target ports
sc_signal<int> TLOC_INDEX[NB_INIT];
// ILOC FSMs
sc_signal<bool> ILOC_ALLOCATED[NB_TARGET]; // state of the local initiator ports
sc_signal<int> ILOC_INDEX[NB_TARGET];

## Slide 25: soclib_vci_local_crossbar_simple.h (2)
SOCLIB_VCI_LOCAL_CROSSBAR_SIMPLE ( sc_module_name insname,
int *indexes,
SOCLIB_MAPPING_TABLE mapping_table)
{
SC_METHOD(transition);
sensitive_pos << CLK;
SC_METHOD(genMealy);
sensitive_neg << CLK;
for (int i = 0 ; i < NB_TARGET ; i++) {
sensitive << ILOC_VCI[i].CMDACK << ILOC_VCI[i].RSPVAL;
sensitive << ILOC_VCI[i].RDATA << ILOC_VCI[i].REOP;
sensitive << ILOC_VCI[i].RERROR << ILOC_VCI[i].RTRDID;
sensitive << ILOC_VCI[i].RPKTID << ILOC_VCI[i].RSRCID;
}
for (int i = 0 ; i < NB_INIT ; i++) {
sensitive << TLOC_VCI[i].RSPACK;
sensitive << TLOC_VCI[i].CMDVAL;
..
sensitive << TLOC_VCI[i].SRCID;
}

## Slide 26
// Loop on the ILOC FSMs
for(int i = 0 ; i < NB_TARGET ; i++) {
if(ILOC_ALLOCATED[i] == false) { // local initiator port not allocated
for(int t = 0 ; t < NB_INIT ; t++) {
int u = (t + ILOC_INDEX[i] + 1) % NB_INIT;
if(TLOC_VCI[u].CMDVAL == true) {
unsigned int address = TLOC_VCI[u].ADDRESS.read();
int index = ROUTING_TABLE[LOCAL_ADDR_OF(address)];
if (index == i) {
ILOC_ALLOCATED[i] = true;
ILOC_INDEX[i] = u;
break;
}
}
} // end for t
} else { // local initiator port allocated
if((TLOC_VCI[ILOC_INDEX[i]].CMDVAL == true) &&
(ILOC_VCI[i].CMDACK == true) &&(TLOC_VCI[ILOC_INDEX[i]].EOP == true))
{ ILOC_ALLOCATED[i] = false;}
}
} // end for i
soclib_vci_local_crossbar_simple.h (3)
PRIORITE TOURNANTE

## Slide 27
void genMealy()
{
// VCI local target ports
for (int i=0 ; i<NB_INIT ; i++) {
if (TLOC_ALLOCATED[i] == true) { // allocated
int k = TLOC_INDEX[i];
TLOC_VCI[i].RSPVAL = ILOC_VCI[k].RSPVAL.read();
TLOC_VCI[i].RERROR = ILOC_VCI[k].RERROR.read();
TLOC_VCI[i].REOP = ILOC_VCI[k].REOP.read();
TLOC_VCI[i].RTRDID = ILOC_VCI[k].RTRDID.read();
TLOC_VCI[i].RPKTID = ILOC_VCI[k].RPKTID.read();
TLOC_VCI[i].RSRCID = ILOC_VCI[k].RSRCID.read();
TLOC_VCI[i].RDATA = ILOC_VCI[k].RDATA.read();
} else { // not allocated
TLOC_VCI[i].RSPVAL = false;
TLOC_VCI[i].RERROR = 0;
TLOC_VCI[i].REOP = false;
TLOC_VCI[i].RTRDID = 0;
TLOC_VCI[i].RPKTID = 0;
TLOC_VCI[i].RSRCID = 0;
TLOC_VCI[i].RDATA = 0;
}
}//endfor

## Slide 28: Conclusion sur « old » SocLib
Un mot de commande envoyé, un mot de réponse reçu, sous-optimal
Beaucoup de code identique, pas de factorisation
Initiateur
Cible
CMDVAL command valid (1)
CMDACK command ack (1)
ADDRESS (32)
WDATA write data (32=8*4)
BE byte enable (4)
CMD vci command (2)
CONTIG (1)
CONS (1)
EOP end of packet (1)
PLEN packet length in bytes (N)
SRCID source ident (S bits)
TRDID thread ident (T bits)
PKTID packet ident (P bits)
T
I
Initiateur
Cible
RSPVAL response valid (1)
RSPACK response ack (1)
RDATA read data (32)
RERROR response error (E bits))
REOP response end of packet (1)
RSRCID response source ident (S bits)
RTRDID response thread ident (T bits)
RPKTID response packet ident (P bits)
I
T
1 mot
1 mot
Réécriture
Totale

## Slide 29: www.soclib.fr
Ecriture N mots, 1 mot de réponse
Lecture 1 mot, N mots de réponse
Factorisation du code
  Le code actuel est l’aboutissement de 7 ans d’essais, d’erreurs, de mises au point…
Méta-outils
  pour manipuler les fichiers .cpp, .h, etc
  pour compiler les plateformes

## Slide 30: L’arborescence SoCLib

## Slide 31: soclib/utils
Modèles & plateformes
Applis & config

## Slide 32: soclib/utils/bin
Commande pour compiler les plateformes
Ajouter soclib/utils/bin au PATH

## Slide 36: soclib/soclib/platform/topcells
L’endroit où se trouvent les exemples de soclib
(notamment tutorial0)

## Slide 37: soclib/soclib/platform/topcells/tutorial0
La topcell
Répertoire
où se trouve
Le soft (appli embarquée)
Pour la table des
segments
Méta-données
pour la compilation

## Slide 41
Exemple de plateforme trop compliquée
2.4 GHz communication channel
MIPS
Cache
ICU
Timer
Serdes
Interconnect
TX
RX
RAM
Seismic
sensor
I2C
Ctrl
Seismic perturbation generator
MIPS
Cache
ICU
Timer
Serdes
Interconnect
TX
RX
RAM
Seismic
sensor
I2C
Ctrl
Node 0
Node 3
…
Digital, BCA, SocLib
Analog, SystemC-AMS TDF, Physics, ΣΔ
Analog, SystemC-AMS ELN, Electrical, Bus
Analog, SystemC-AMS TDF, RF
Embedded software
SOFT
SOFT
N3
N2
N0
N1
(xe,ye)

## Slide 42
Plateforme simplifiée
MIPS
Cache
ICU
Timer
Serdes
Interconnect
RAM
MIPS
Cache
ICU
Timer
Serdes
Interconnect
RAM
Node 0
Node 1
…
SOFT
SOFT
ICU : Interrupt Controller Unit
SERDES : Serialiseur, Déserialiseur
TTY
TTY

## Slide 43: Description du SERDES

## Slide 44
typedef soclib::caba::VciParams<4,6,32,1,1,1,8,1,1,1> vci_param;
cell_size = 4 * 8 = 32 bits
plen_size = 64 words
addr_size = 32 bits
rerror_size = 1 bit
clen_size = 1 bit
rflag_size = 1 bit
srcid_size = 8 bits
pktid_size = 1 bit
trdid_size = 1 bit
wrplen_size = 1 bit
VciTimer
timer
BASE=0xB0200000
SIZE=0x00000100
U
VciVgmn
soclib::caba::VciSignals<vci_param> signal_vci_vcitimer("signal_vci_vcitimer");

## Slide 45: Building the embedded application
*.c
MIPS32 *.s
mipsel-soclib-elf-unknown-gcc
*.o
ldscript
bin.soft
(elf format)
mipsel-soclib-elf-unknown-as
mipsel-soclib-elf-unknown-ld
Section
reset (0xBFC00000)
Section
excep (0x80000000)
Section
text (0x00400000)
Section
data (0x10000000)
Application binary
composed of sections